Руководство пользователя

МОДЕЛЬ: WD1400L23

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ	2

СПЕЦИФИКАЦИИ	2

УСТАНОВКА	5

ПОМЕХИ	3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	6

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	6

ПОСУДА	7

ЗАПЧАСТИ	10

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	11

Регулятор мощности	11

МИКРОВОЛНОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ	11

Гриль	11

Режим комбинации	12

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ	12

ОЧИСТКА И УХОД	11

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не работайте с печью, если дверца открыта, так как это может привести к опасному выбросу микроволновой энергии. Не повреждайте и не изменяйте защитную блокировку. 2. Не помещайте предметы между передней поверхностью печи и дверью и не позволяйте загрязнению накапливаться на поверхности. 3. Не работайте с печью, если она повреждена. Необходимо, чтобы дверца плотно закрывалась и не были повреждены a. Двери (на деформацию), b. Шарниров и щеколд (на целостность и надежность крепления), c. Дверные уплотнители и уплотняющие поверхности. 4. Только опытные специалисты должны ремонтировать печь.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

| Потребление мощности: | 230В~50Гц |
| --- | --- |
| Потребление мощности: | 1400Вт |
| Потребление мощности: | 1000Вт |
| Номинальный выход мощности микроволн: | 900Вт |
| Рабочая частота: | 2450МГц |
| Внешние габариты: | 281мм(В)×483мм(Ш)×398мм(Г) |
| Габариты рабочей камеры: | 220мм(В)×340мм(Ш)×320мм(Г) |
| Емкость печи: | 23 литр |
| Равномерность приготовления: | Вращающаяся поверхность |
| Масса Нетто: | Прим. 14.1кг |

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать следующие меры безопасности:

ВНИМАНИЕ: Для того чтобы сократить риск возгорания, ударов током, телесных повреждений или избыточных микроволновых излучений:

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства.

Используйте микроволновую печь только по назначению. Не используйте химические вещества, вызывающие коррозию или испарение. Данная печь предназначена только для приготовления, разогрева или сушки пищи. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.

Не включайте печь, если она пуста.

Не включайте печь, если её шнур или вилка повреждены. Во избежание аварий их должен заменить производитель, его техник или специалист аналогичной квалификации

ВНИМАНИЕ: Без присмотра взрослых дети могу работать с печью только после тщательного изучения инструкций и понимая риски и опасности неправильного обращения.

Внимание: при работе в режиме комбинации дети могут пользоваться печью только под  присмотром взрослых вследствие высокой температуры, вырабатываемой печью.

Для сокращения риска возгорания внутри печи:

- при нагревании продуктов в пластиковых или бумажных упаковках проверяйте печь как можно чаще на возможность возгорания;

- Перед помещением в печь пластиковых упаковок удаляйте с них обвязку.

- При появлении дыма выключите печь и отключите её от сети и держите дверь закрытой, чтобы удержать пламя внутри.

- не храните в печи ничего и не оставляйте внутри печи бумажную продукцию, посуду или продукты, когда печь не работает.

ВНИМАНИЕ! Жидкость или пища не должны нагреваться в закрытых контейнерах, так как это может привести к взрыву.

Микроволновое нагревание может привести к позднему бурному кипению, поэтому при обращении с контейнером следует проявлять осторожность.

Запрещается жарить продукты в печи. Раскаленное масло может повредить печь, посуду и даже вызвать ожоги кожи.

Не следует нагревать в печи яйца в скорлупе, а также сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться даже после окончания нагревания.

Продукты с толстой кожей, такие как тыква, яблоки, картофель и каштаны, следует проколоть перед приготовлением.

Содержимое детских бутылочек необходимо предварительно встряхивать и проверять температуру перед подачей, чтобы избежать ожогов.

Будьте осторожны при обращении с посудой, так как она нагревается жаром от продуктов. Вам может понадобиться прихватка.

Следует регулярно осматривать посуду, пригодна ли она для применения в микроволновой печи.

ВНИМАНИЕ: Ни одно лицо, кроме квалифицированного специалиста, не может проводить обслуживание или ремонт, включающие снятие элементов защиты от воздействия микроволнового излучения.

Оборудование относится к Группе 2 Класса B ISM.  К Группе 2, включающей все оборудование ISM (промышленное, научное и медицинское), относится оборудование, в котором радиочастотная энергия генерируется и/или используемая в виде электромагнитного излучения для обработки материала, а также электроэрозионное оборудование. Оборудование Класса В может использоваться в жилых помещениях или помещениях, непосредственно подключенных к низковольтному источнику энергии, питающему жилые здания.

Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным уровнем опыта и знаний, если только рядом нет лица, ответственного за их безопасность, или если оно не предоставило им инструкцию по использованию прибора.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Микроволновая печь должна стоять отдельно.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте печь на варочную поверхность или другой источник тепла. В противном случае печь будет повреждена и гарантия будет аннулирована.

Во время работы поверхность печи может нагреваться.

Запрещается устанавливать печь в шкаф.

Во время работы дверца и внешняя поверхность печи может нагреваться.

Во время работы печи температура доступных поверхностей может быть очень высока.

Размещайте печь напротив стены.

Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным уровнем опыта и знаний, если только рядом нет лица, ответственного за их безопасность, или если оно не предоставило им инструкцию по использованию прибора

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать печь при повреждении дверцы или дверного уплотнителя. Поврежденные запчасти должно заменить квалифицированное лицо.

Согласно инструкции оборудование не должно регулироваться внешним таймером или пультом дистанционного управления.

Микроволновая печь предназначена только для домашнего, а не для коммерческого использования.

Запрещается удалять прокладки для сохранения расстояния, расположенные на задней и боковых сторонах печи, поскольку они обеспечивают сохранение вокруг печи минимального расстояния, необходимого для циркуляции воздуха.

Перед перемещением печи зафиксируйте вращающийся столик во избежание повреждений.

Осторожно: Ни одно лицо, кроме квалифицированного специалиста, не может проводить обслуживание или ремонт, включающие снятие элементов защиты от воздействия микроволнового излучения. Это также касается замены кабеля или внутреннего освещения. В этих случаях отсылайте печь в сервисный центр.

Микроволновая печь предназначена только для разморозки, приготовления и обработки пищи паром.

При извлечении горячей пищи используйте перчатки.

Осторожно! При открытии дверцы или разворачивании фольги наружу выходит пар.

Печь может использоваться детьми старше 8 лет, а также людьми с ограниченными психическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным уровнем опыта и знаний, если рядом есть лицо, ответственное за их безопасность, или если оно предоставило им инструкцию по использованию прибора и разъяснило возможные риски. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должно проводиться детьми, если они младше 8 лет или при отсутствии присмотра.

При появлении дыма выключите печь и отключите её от сети и держите дверь закрытой, чтобы удержать пламя внутри.

# УСТАНОВКА

- Убедитесь  в том, что с внутренней стороны печи удалены упаковочные материалы.

- ВНИМАНИЕ! Проверьте печь на наличие повреждений, таких как не отрегулированная или погнутая дверь, повреждённые дверные шарниры, щеколды, затворы. Если имеются повреждения, обратитесь в сервисный центр.

- Печь следует установить на ровной поверхности, выдерживающий тяжесть печи и находящейся в ней пищи.

- Не устанавливайте печь в местах скопления влаги, повышенной влажности воздуха, или вблизи местонахождения воспламеняемых веществ.

- Для правильной работы печи необходима хорошая вентиляция. Между печью и другими объектами должно быть: 20 см сверху, 10 см сзади и 5 см по бокам. Не накрывайте и не блокируйте отверстия печи. Не удаляйте опоры.

- Не работайте с печью, если стеклянный поднос, роликовая опора и стержень не находятся в правильных положениях.

- Убедитесь в том, что электрический шнур не повреждён и не касается раскаленных или острых предметов, а также не находится под печью.

- Розетка должна располагаться так, чтобы можно было легко отсоединить от нее печь в случае аварийной ситуации.

- Не используйте печь вне помещения.

# ПОМЕХИ

Работа с микроволновой печью может вызвать помехи в работе радио,  телевизора и других устройств. Помехи можно снизить или устранить следующим образом:

- Помыть дверь и уплотнительную поверхность печи.

- Направить приемную антенну радио или телевизора в другую сторону.

- Переместить микроволновую печь относительно приёмника.

- Убрать печь от приёмника.

- Соединить печь с другим источником энергоснабжения, чтобы печь и приемник работали от разных сетей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Печь следует заземлить. Печь оснащена шнуром с проводом заземления и с розеткой. Его следует соединить со стенной розеткой, правильно установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара током, так как ток выводится в землю по заземляющему проводу. Рекомендуется использовать для печи отдельный источник энергоснабжения. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару и другим несчастным случаям, приводящим к повреждению печи.

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование заземляющей вилки может привести к удару током..

Примечание

1. Если у вас есть вопросы относительно подключения к сети, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по техобслуживанию..

2. Ни изготовитель, ни продавец не несут ответственности за повреждение печи или травмы персонала из-за несоблюдения процедур соединения с источником энергоснабжения.

Провода в питающей сети окрашены следующим образом:

Жёлтый и зелёный – ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Синий – НЕЙТРАЛЬ

Коричневый – ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- Тщательно подготовьте продукты. Самые толстые участки должны быть повернуты в сторону кромки блюда.

- Следите за временем приготовления. Готовьте пищу в течение короткого отрезка времени и добавляйте время, если нужно. Пригоревшая пища может дымить или воспламениться.

- Накрывайте продукты перед приготовлением. Это предотвращает разбрызгивание и способствует равномерному прогреванию.

- Такие продукты, как цыпленок или шницели необходимо переворачивать 1 раз во время приготовления в микроволновой печи. Большие куски желательно переворачивать чаще.

В середине процесса приготовления меняйте местами такие продукты, как, например, мясные тефтели, перемещая их от центра блюда к краю и сверху вниз и наоборот.

# ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если печь не работает:

- Проверьте правильность соединения с сетью. Если соединение слабое, извлеките вилку из розетки, подождите 10 секунд, а затем снова подключите прибор к сети.

- Проверьте состояние плавкого предохранителя или размыкателя цепи. Если они исправны, проверьте работу розетки, подключив к ней другой прибор.

- Убедитесь в том, что панель управления запрограммирована правильно, и таймер установлен.

Убедитесь, что дверца плотно закрыта и заперта. В противном случае микроволновая энергия не проникнет в печь.

ЕСЛИ НИ ОДНА ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРИЧИН НЕ ВЫЯВЛЕНА, ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПРАВИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

# ПОСУДА

- Идеальный материал для посуды – это материал, через который могут проникать микроволны. Он пропускает энергию и способствует равномерному прогреванию пищи.

- Металлическая посуда непригодна, так как она не пропускает микроволны.

- Не используйте переработанную бумагу, так как в ней могут содержаться частички металла, из-за которых могут возникнуть искры или произойти возгорание.

- Круглая и овальная посуда предпочтительнее, чем квадратная или прямоугольная, так как пища в углах емкости обрабатывается интенсивнее.

Для предохранения выступающих участков продуктов от пригорания, можно использовать алюминиевую фольгу. Но делайте это осторожно, не используйте слишком много фольги и сохраняйте расстояние в 1 дюйм (2.54 см) между фольгой и внутренней стенкой печи.

С помощью таблицы, приведенной ниже, вы сможете выбрать подходящую посуду.

| ПОСУДА | МИКРОВОЛНЫ | ГРИЛЬ | КОМБИНАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Жаропрочное стекло | Да | Да | Да |
| Не жаропрочное стекло | Нет | Нет | Нет |
| Жаропрочная керамика | Да | Да | Да |
| Пластиковая посуда для микроволновой печи | Да | Нет | Нет |
| Кулинарная бумага | Да | Нет | Нет |
| Металлический поднос | Нет | Да | Нет |
| Металлическая решетка | Нет | Да | Нет |
| Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги | Нет | Да | Нет |

# ЗАПЧАСТИ

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления состоит из двух функциональных регуляторов: регулятора времени и мощности.

## Регулятор мощности

Используется для установки уровня мощности. Это первый шаг к процессу приготовления.

С помощью иконок настройки вы можете легко установить желаемое время приготовления продолжительностью до 30 минут.

## МИКРОВОЛНОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для режима готовки только с помощью микроволн необходимо вручную выбрать один из пяти предусмотренных уровней мощности.

Мощность увеличивается при вращении диска по часовой стороне. Уровни мощности разделяются следующим образом:

## Гриль

Если продолжать вращать диск по часовой стрелке за отметку максимального уровня, печь перейдет в режим гриля, который подходит для тонких ломтиков мяса, стейков, шницелей, кебаба, сосисок, или кусочков куриного мяса. Также подходит для горячих бутербродов и блюд в панировке.

## Режим комбинации

В данном режиме совмещается режим гриля и микроволн. Есть три режима работы, в каждом задано различное сочетание настроек мощности. Это отображено в табличке ниже. Для некоторых блюд и способов приготовления это является наиболее оптимальным режимом приготовления. Подходит для создания хрустящей корочки.

В табличке приведены настройки мощности для трех уровней режима комбинации.

| Программа | Микроволны (время) | Гриль (время) |
| --- | --- | --- |
| Combi.1 | 30% | 70% |
| Combi.2 | 49% | 51% |
| Combi.3 | 67% | 33% |

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Для начала приготовления,

- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.

Установите мощность с помощью регулятора мощности.

Установите время с помощью регулятора времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приготовление начнется, как только будет установлено время на таймере.

Если время приготовления должно составить менее 2 минут, поверните регулятор времени на 2 минуты, а затем поверните его назад, устанавливая нужное время.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАЙМЕР НА НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, если вы достаете продукты из печи до истечения заданного периода времени. Для остановки приготовления до истечения заданного времени нажмите ручку открытия дверцы или откройте ее вручную.

# ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите печь и отключите ее от сети.

- Внутренняя поверхность печи должна быть всегда чистой. Остатки пищи и расплескавшиеся жидкости стирайте влажной тряпкой. При сильном загрязнении используйте мягкое моющее средство. Не используйте спреи или другие агрессивные средства, так как они могут окрасить поверхность дверцы, а также спровоцировать появление на ней полос и пятен.

- Внешние поверхности протирайте влажной тряпкой. Вода не должна просачиваться в вентиляционные отверстия, так как она может повредить внутренние запчасти.

- Регулярно протирайте дверь, окно, бока, уплотнения и прилегающие области влажной тряпкой, чтобы удалить пятна и брызги. Не используйте абразивные средства.

- Следите за тем, чтобы панель управления не намокла. Вытирайте её мягкой влажной тряпкой. При мойке панели управления держите дверь открытой, чтобы нечаянно не включить печь.

- Если внутри или снаружи вокруг печной двери собирается пар, протирайте её мягкой тряпкой. Это может происходить, если печь эксплуатируется в очень влажной среде. Это нормальное явление.

- Очень важно мыть стеклянный поднос. Мойте его в тёплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

- Роликовое кольцо и нижняя часть печи следует мыть часто во избежания высокого уровня шума. Просто вытирайте дно печи с помощью мягкого моющего средства. Кольцо можно мыть в мыльной воде или в посудомоечной машине. После мойки верните кольцо на прежнее место.

- Чтобы устранить неприятные запахи, налейте в глубокую посудину для приготовления пищи в микроволновой печи воду с добавлением лимонного сока, поставьте в печь и включите её на 5 минут. Тщательно протрите и вытрите насухо мягкой тканью.

- Если нужно заменить лампочки, проконсультируйтесь с поставщиком.

- Необходимо регулярно чистить печь и удалять частички пищи. Негигиеничные условия могут спровоцировать разрушение поверхности, отрицательно влияющее на продолжительность эксплуатационного срока печи и, возможно, провоцирующее возникновение опасных ситуаций.

- Не утилизируйте печь как бытовой отход. Она должна быть передана для утилизации в специализированный муниципальный центр.

- При первом использовании микроволновой печи с функцией гриля может возникнуть неприятный запах и появиться незначительное количество дыма. Это нормально, так как печь изготовлена из стали, покрытой масляной смазкой. Запах и дым появляются из-за сгорания смазки. Они устраняются по прошествии некоторого времени использования.

# Text boxes

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией печи.

- Ниже в столбце запишите серийный номер устройства.

Серийный номер:

.

- Защитный замок двери

- Смотровое окно

- Роликовое кольцо

- Вал

- Панель управления

- Распределитель волн (Пожалуйста, не удаляйте миканитовое покрытие с распределителя)

- Стеклянный поднос

- Нагреватель для гриля

- Металлическая решетка

|  | Выход мощности | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18% общего уровня | Низкий |
| 2 | 36 | Разморозка |
| 3 | 58 | Средний |
| 4 | 81 | Умеренно сильный |
| 5 | 100 | Сильный |