# МАРМИТЫ

# серии  BM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| Характеристики: | Емкость: | 24/36 л |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение: | 220В~240В переменного тока 50 Гц 110В переменного тока 60 Гц 1200Вт |

Эксплуатация и обслуживание:

* Подключите мармит к сети.

* Используйте ТОЛЬКО ВЛАЖНЫЙ ПОДОГРЕВ. Наливайте воду в емкость из нержавеющей стали. Ни в коем случае не допускайте переливания воды через край и немедленно удаляйте излишки воды.

* Регулятор температуры должен быть установлен между отметками 1 и 3 и мармит всегда должен работать на минимальной температуре для корректного поддержания температуры подачи. Высокая температура поддерживается, если регулятор находится на уровне между 3 и 5.

* При включении мармита загорается неоновый индикатор. Для выключения индикатора поверните диск на отметку 0. Для отключения мармита от сети отсоедините штепсель от розетки.

* Никогда не передвигайте и не перемещайте мармит, если он включен или если в нем есть горячая пища.

* Немедленно убирайте пищу, попавшую на внешние поверхности мармита. Поверхности из нержавеющей стали необходимо протирать влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.

* При наполнении и чистке мармита, а также при длительной паузе в эксплуатации убедитесь, что он отключен от сети.

* Запрещается очищать мармит непосредственно струей воды под давлением.

ВАЖНО – НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ, ПОСКОЛЬКУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

НЕ РАБОТАЙТЕ С МАРМИТОМ, ЕСЛИ ОН ПУСТ.