ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ТОСТЕР

Установка и эксплуатация

Модель:  T 1Q

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

Заполните поля и храните данное руководство на протяжении всего времени службы устройства. Для гарантийного обслуживания и/или заказа запчастей вам потребуется эта информация.

Номер модели                     Серийный номер                 Дата покупки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Неправильная установка, настройка, ремонт и обслуживание могут

привести к материальному ущербу, получению увечий или смертельному исходу. Перед установкой или проведением технических работ внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

ОСТОРОЖНО: Данные модели производятся и продаются только для коммерческого применения. Если данные модели расположены в месте, где ими может воспользоваться посторонние, убедитесь, что все предупреждения и инструкции по применению размещены рядом с устройством и легко читаемы, чтобы любой потенциальный пользователь мог работать с ним правильно и с безопасностью для здоровья или самого устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Любые операции по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться лицом, получившим разрешение от завода. Перед проведением любых подобных операций свяжитесь с VORTMAX.

Спасибо за покупку оборудования для коммерческого приготовления пищи от фирмы VORTMAX. Мы гордимся высоким качеством наших товаров. При условии правильного применении по прямому назначению и надлежащего ухода устройство надежно прослужит вам много лет. Для достижения наилучшего результата внимательно ознакомьтесь и четко следуйте приведенным инструкциям.

СОДЕРЖАНИЕ:

| ПАРАГРАФ | СТР | ПАРАГРАФ | СТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника безопасности | 3 | Устранение неисправностей | 5 |
| Введение | 3 | Соответствие стандартам | 5 |
| Упаковка | 3 | Схема проводки | 6 |
| Установка | 4 | Технические характеристики | 6 |
| Работа с устройством | 4 | Схема в разобранном виде | 7 |
| Очистка, уход и техническое обслуживание | 4 | Список запчастей | 7 |

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ

Паспортная табличка расположена на боковой панели.

СРАЗУ ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Перед и во время разгрузки все контейнеры необходимо проверить на наличие повреждений. Ответственность за сохранение целостности во время доставки несет транспортная компания. Если при получении устройства на нем обнаружены повреждения, претензии предъявляются компании, осуществившей доставку.

A) Видимые повреждения и утери отмечаются в транспортной накладной при получении. Затем накладную должен подписать представитель транспортной компании (водитель). Если эта процедура не соблюдена, в дальнейшем перевозчик может отклонить претензии. Необходимые формуляры предоставляет перевозчик.

B) В случае скрытых повреждений или потерь, не обнаруженных до распаковки оборудования, в течение 15 дней перевозчику необходимо подать запрос на осмотр. Осмотр проводит перевозчик. Обязательно сохраните весь упаковочный материал и содержимое.

Установку должен осуществлять квалифицированный специалист, и только после внимательного изучения данной инструкции.

В случае возникновения вопросов касательно установки, эксплуатации, ремонта и ухода за устройством свяжитесь с VORTMAX.

Техника безопасности

Во время очистки выключите устройство и отсоедините его от сети питания.

Не погружайте устройство в воду и не применяйте для очистки струю воды.

В случае повреждения кабеля питания его должен заменить представитель VORTMAX или рекомендованный фирмой специалист.

Кварцевые грили фирмы VORTMAX не предназначены для самостоятельного обслуживания пользователем. Обслуживание и ремонт должны осуществляться дилером VORTMAX или квалифицированным специалистом, рекомендованным производителем. Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

VORTMAX старается обеспечить максимальную безопасность своей продукции. Во время нарезки металла при производстве оборудования образуются острые края. Впоследствии мы тщательно затупляем их. Тем не менее, оператору рекомендуется соблюдать осторожность, работая с данным устройством.

Перед тем как разобрать устройство для очистки дайте ему остыть.

Введение

Спасибо за покупку оборудования фирмы VORTMAX. Чтобы гарантировать качественную и надежную работу устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте инструкциям.

VORTMAX не несет ответственности в случае:

*Неисполнения инструкций, приведенных в данном руководстве.

*Несогласованного вмешательства во внутренне устройство оборудования посторонними лицами.

*Использования запчастей от сторонних производителей.

*Неправильной эксплуатации или ухода за устройством.

*Повреждения устройства при эксплуатации.

Упаковка

VORTMAX уделяет большое внимание сервису и тщательно следит, чтобы в момент упаковки продукт был в отличном состоянии и без повреждений.

Комплект поставки:

*Тостер

*Поддон

*Решетка

*Руководство

В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, немедленно свяжитесь с вашим дилером.

3

Установка

Извлеките из упаковки кварцевый тостер VORTMAX. Убедитесь, что на нем нет остатков пластика и прочих кусков упаковки.

Расположите тостер на ровной устойчивой поверхности.

Между оборудованием и окружающими его стенами и кухонными приборами должно быть не менее 100 мм.

При выборе места расположения соблюдайте международные стандарты, регламентирующие расстояние до стен, вентиляцию устройства и т.д. Масла, используемые при работе прибора, очень опасны. Во время работы с устройством не допускайте попадания масла в огонь или жидкости (например, в воду).

Осторожно:

Не располагайте устройство рядом с воспламеняемыми веществами и предметами.

Установив кварцевый тостер на место, убедитесь, что верхний и нижний стальные поддоны установлены правильно.

Подготовьте соответствующий источник питания и подключите к нему устройство. Кварцевый тостер готов к работе.

Примечание:

Убедитесь, что розетка подключения к сети находится в свободном доступе.

Работа с устройством

Кварцевый тостер VORTMAX содержит верхний и нижний нагревательные элементы, которые могут работать вместе, либо верхний элемент может работать один. Это обеспечивает разнообразные способы обработки пищи.

Тостер также оборудован таймером. С помощью переключателя нагревательных элементов выберите тип обработки: нагрев обоих элементов или только верхнего. Установите длительность обработки с помощью таймера. После установки таймера элементы начнут работать на полную мощность, а по истечении времени автоматически выключатся.

Тостер контролируется термостатом. С помощью термостата можно установить температуру приготовления. Когда выбрано значение 0℃, устройство выключено.

Очистка, уход и техническое обслуживание

# Выключите устройство и отсоедините его от сети питания.

Перед чисткой подождите, пока тостер остынет. Извлеките верхний и нижний поддоны и вымойте их в мыльной воде. Обязательно высушите их перед установкой обратно.

Остальные части гриля протрите влажной тряпкой и мыльной горячей водой.

Для очистки рекомендуется использовать теплую мыльную воду. Чистящие средства могут со временем навредить нержавеющей стали.

4

Устранение неисправностей

| Тостер | T 1Q |
| --- | --- |
| Проблема | Причина | Устранение |
| Устройство не работает, световой индикатор не загорается | Питание в электросети | Проверьте питание в сети |
|  | Устройство не включено | Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети и включено. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации: ( Таймер: подает питание к элементам на заданное время. |
|  | Перегорел предохранитель вилки. | Замените предохранитель на подходящий для имеющихся параметров питания. |
|  | Таймер неисправен | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Вилка или провод повреждены | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Повреждена внутренняя проводка | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
| Устройство нагревается, но световой индикатор не загорается | Неисправен световой индикатор. | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
| Устройство прогревается медленно или не прогревается, питание включено | Неправильная работа | Убедитесь, что вы внимательно прочитали руководство и учли режим нагрева (работает оба элемента или только верхний) |
|  | Элементы неисправны | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Ручка выключателя неисправна | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |

Соответствие стандартам

Продукция VORTMAX проходит строгую проверку на соответствие международным и государственным стандартам.

Об этом свидетельствуют следующие символы, размещенные на устройстве:

EAC

5

Схема проводки

Модели T 1Q

Диаграмма призвана помочь квалифицированным специалистам. Ремонт осуществляется представителями фирмы VORTMAX или рекомендованными специалистами. Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | РАЗМЕРЫ [ММ] | ЭЛЕМЕНТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШИРИНА | ДЛИНА | ВЫСОТА |  |
| T 1Q | 220-230 В 50 Гц | 2800 Вт | 643 | 384 | 302 | КВАРЦ |

6

Схема в разобранном виде

Модели T 1Q

Список запчастей

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя крышка | 1 | 01.05.1027482 |
| 2 | Верхняя изоляция | 2 | 99.99.1999060 |
| 3 | Верхний отсек | 1 | 01.05.1027484 |
| 4 | Задняя панель | 1 | 01.05.1027483 |
| 5 | Группа отсека | 1 | 06.05.1471274 |
| 6 | Кварцевый элемент | 6 | 03.06.1225124 |
| 7 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205007 |
| 8 | Фиксатор элемента | 6 | 01.05.1025216 |
| 9 | Изоляция | 2 | 99.99.1999061 |
| 10 | Изоляционная пластина | 1 | 01.07.1040281 |
| 11 | Боковая панель | 2 | 01.05.1027485 |
| 12 | Свинцовая оболочка | 1 | 01.05.1027594 |
| 13 | Выключатель Вкл/Выкл | 1 | 03.04.1215003 |
| 14 | Световой индикатор | 2 | 03.09.1240001 |
| 15 | Таймер | 1 | 03.99.1290018 |
| 16 | Ручка (регулятор питания) | 1 | 02.10.1155032 |
| 17 | Поддон для мусора | 1 | 01.05.1027626 |
| 18 | Ножки | 4 | 02.12.1165005 |
| 19 | Ручка | 2 | 02.10.1155133 |
| 20 | Решетка | 1 | 01.11.1062044 |
| 21 | Верхний поддон | 1 | 01.05.1027481 |
| 22 | Соединение элементов (верт) | 1 | 01.05.1027493 |
| 23 | Соединение элементов (гориз) | 4 | 01.05.1025144 |

7

Храните данное руководство в целости для дальнейшего использования в работе!