Гриль "Саламандра"

Установка и эксплуатация

Модели AS E600

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

Заполните поля и храните данное руководство на протяжении всего времени службы устройства. Для гарантийного обслуживания и/или заказа запчастей вам потребуется эта информация.

Номер модели                     Серийный номер                 Дата покупки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Неправильная установка, настройка, ремонт и обслуживание могут

привести к материальному ущербу, получению увечий или смертельному исходу. Перед установкой или проведением технических работ внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

ОСТОРОЖНО: Данные модели производятся и продаются только для коммерческого применения. Если данные модели расположены в месте, где ими может воспользоваться посторонние, убедитесь, что все предупреждения и инструкции по применению размещены рядом с устройством и легко читаемы, чтобы любой потенциальный пользователь мог работать с ним правильно и с безопасностью для здоровья или самого устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Любые операции по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться лицом, получившим разрешение от завода. Перед

проведением любых подобных операций свяжитесь с VORTMAX.

Спасибо за покупку оборудования для коммерческого приготовления пищи от фирмы VORTMAX. Мы гордимся высоким качеством наших товаров. При условии правильного применении по прямому назначению и надлежащего ухода устройство надежно прослужит вам много лет. Для достижения наилучшего результата внимательно ознакомьтесь и четко следуйте приведенным инструкциям.

СОДЕРЖАНИЕ:

| ПАРАГРАФ | СТРАНИЦА | ПАРАГРАФ | СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника безопасности | 3 | Технические характеристики | 7 |
| Введение | 3 | Устранение неисправностей | 7 |
| Упаковка | 4 | Схема в разобранном виде | 8 |
| Установка | 4 | Список запчастей | 8-9 |
| Подключение к электросети | 5 | Соответствие стандартам | 9 |
| Работа с устройством | 5 | Схема проводки | 10 |
| Очистка, уход и техническое обслуживание | 5 |  |  |
| Инструкция для монтажного кронштейна (Поставляется отдельно) | 6 |  |  |

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ

Паспортная табличка расположена на боковой панели.

СРАЗУ ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Перед и во время разгрузки все контейнеры необходимо проверить на наличие повреждений. Ответственность за сохранение целостности во время доставки несет транспортная компания. Если при получении устройства на нем обнаружены повреждения, претензии предъявляются компании, осуществившей доставку.

A) Видимые повреждения и утери отмечаются в транспортной накладной при получении. Затем накладную должен подписать представитель транспортной компании (водитель). Если эта процедура не соблюдена, в дальнейшем перевозчик может отклонить претензии. Необходимые формуляры предоставляет перевозчик.

B) В случае скрытых повреждений или потерь, не обнаруженных до распаковки оборудования, в течение 15 дней перевозчику необходимо подать запрос на осмотр. Осмотр проводит перевозчик. Обязательно сохраните весь упаковочный материал и содержимое.

Установку должен осуществлять квалифицированный специалист, и только после внимательного изучения данной инструкции.

В случае возникновения вопросов касательно установки, эксплуатации, ремонта и ухода за устройством свяжитесь с VORTMAX.

2

Техника безопасности

Поместите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Гриль предназначен для коммерческого использования. Работать с ним должен только обученный персонал.

Не наклоняйте устройство.

Следите за соблюдением следующих действующих в вашей местности регулирующих актов:

Закон об охране труда и производственной безопасности

Нормы пожарной безопасности

Правила электропроводки общества инженеров-электриков (IEE)

Строительные нормы

Не помещайте предметы под навес гриля.

Неправильная эксплуатация приведет к повреждению продукта.

Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорным возможностями, а также людьми, не обладающими должными навыками, кроме проходящих обучение под присмотром лиц, несущих ответственность за их безопасность.

Не допускайте к устройству детей.

В случае повреждения кабеля питания его должен заменить производитель, представитель сервисной службы или другой квалифицированный специалист.

Если рядом с устройством есть столы, стены и другие поверхности, они должны быть сделаны из огнеупорного материала или быть покрыты огнеупорной изоляцией. Соблюдайте меры противопожарной безопасности.

Храните упаковку в недоступном для детей месте. Утилизируйте упаковку согласно действующим по месту применения нормам.

Введение

Внимательно прочтите данное руководство до начала работы с устройством. Храните данное руководство в целости для дальнейшего использования в работе.

VORTMAX не несет ответственности за неисправности в случае:

*Неисполнения инструкций, приведенных в данном руководстве.

*Настройки устройства лицом, не имеющим на это разрешения.

*Использования запчастей от сторонних производителей.

*Неправильной эксплуатации или ухода за устройством.

*Использования устройства не по назначению.

3

Упаковка

VORTMAX уделяет большое внимание сервису и тщательно следит, чтобы в момент упаковки продукт был в отличном состоянии и без повреждений.

Содержимое упаковки:

*Регулируемый навесной гриль "Саламандра"

*Поддон для стока

*Решетка

*Руководство

В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, немедленно свяжитесь с вашим дилером.

Установка

Убедитесь, что на устройстве не осталось пластика и прочих остатков упаковки.

Установку гриля должен осуществлять квалифицированный специалист.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Важное замечание:

Перед началом работы вывинтите 2 транспортных фиксирующих болта из задней панели устройства.

Гриль "Саламандра" должен располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Не перемещайте гриль во время работы.

Не размещайте гриль в местах повышенной влажности или рядом с легко воспламеняемыми или взрывоопасными веществами.

Не нагревайте продукты, если в устройство не установлен поддон для стока и ли решетка.

Не ставьте никакие объекты на гриль.

Будьте аккуратны при перемещении гриля.

Примечание: Гриль "Саламандра" можно монтировать на стену. Обращайтесь к инструкции по креплению на стену и стенному кронштейну.

4

Подключение к сети

Устройство необходимо заземлить.

Гриль поставляется с вилкой, соответствующей государственным стандартам страны, в которой совершена покупка.  Устройство должно подключаться к подходящей розетке питания следующим образом:

Фаза питания - коричневый, к контакту, обозначенному L

Нулевой провод - синий, к контакту, обозначенному N

Заземление - желто-зеленый, к контакту, обозначенному E

Работа с устройством

Вставьте вилку в розетку и поверните контрольную ручку по часовой стрелке. Световой индикатор загорится зеленым.

У гриля есть 2 зоны нагрева, каждая управляется отдельно.

С помощью ручки установите желаемую температуру. Индикатор загорится красным, пока элементы нагреваются, и погаснет, когда будет достигнута заданная температура. Зеленый индикатор будет гореть все время, пока устройство включено. Красный индикатор будет загораться и гаснуть в зависимости от текущего состояния нагревательного элемента. По мере падения температуры устройство будет включать нагреватели, поддерживая ее на необходимом уровне.

Для непрерывного нагрева ручку надо установить в положение MAX. В этом случае элемент будет работать на полную мощность, пока не будет выбрано другое положение ручки. Это позволит обеспечить непрерывную подачу тепла вместо обычного поддержания заданной температуры.

Масса навеса сбалансирована по всей площади. Высота навеса регулируется.

Просто опускайте и поднимайте ручку, изменяя расстояние между обрабатываемым продуктом и источником тепла.

Перед извлечением обработанных продуктов поднимайте навес на максимальную высоту.

После завершения работы выключите устройство, повернув ручку против часовой стрелки, до положения OFF

Очистка, уход и техническое обслуживание

Выключите устройство и отсоедините его от сети.

Перед началом очистки подождите, пока гриль остынет.

Протрите устройство мягкой влажной тряпкой и не вызывающим коррозии чистящим средством.

Не промывайте устройство водяной струей.

Решетки и поддоны для жира извлекаются.

5

Инструкция для монтажного кронштейна (Поставляется отдельно)

Убедитесь, что держащая основа и крепления способны держать вес кронштейна с установленным устройством.

Соберите кронштейн, как показано на рисунке.

В случае возникновения трудностей вызовите профессиональную помощь, чтобы гарантировать надежное и безопасное крепление.

| Нет | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колпачковая гайка | 2 |
| 2 | Передний брус | 1 |
| 3 | Левая рама | 1 |
| 4 | Правая рама | 1 |
| 5 | Анкер | 4 |

Установите гриль на кронштейн, как показано на рисунке. (Вид снизу)

6

Технические характеристики

| Модель | Напряжение | Мощность (ватт) | Ток | Размеры (мм) ШхВхД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS E600 | 220-230В | 2900Вт | 12.6А | 600X512X528 |

Устранение неисправностей

Если устройство перестало работать, убедитесь, что:

устройство подключено к сети питания;

устройство включено;

ручка регулятора установлено в рабочее положение.

Изучите таблицу устранения неполадок:

| Неисправность | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Зеленый индикатор не горит | Устройство не подключено к сети питания. | Проверьте источник питания или замените предохранитель. |
|  | Лампочка индикатора перегорела. | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
| Красный индикатор не загорается во время нагрева элемента | Лампочка красного индикатора перегорела. | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
|  | Слабый контакт |  |
| Красный индикатор горит, но нагревательный элемент не работает. | Проводка элемента нарушена. | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
|  | Регулятор питания неисправен. |  |
|  | Соединительный кабель неисправен. |  |
| Навес не двигается вверх/вниз, или издает странные шумы. | Посторонний предмет застрял между навесом и корпусом. | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
|  | Подъемник не работает. |  |
|  | Подшипник застопорился. |  |

7

Схема в разобранном виде

Модели AS E600

Список запчастей

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 | 06.05.1470571 |
| 2 | Изоляционная пластина | 2 | 01.07.1040117 |
| 3 | Световой индикатор (красный) | 2 | 03.09.1240006 |
| 4 | Регулятор питания | 2 | 03.04.1215006 |
| 5 | Световой индикатор (зеленый) | 2 | 03.09.1240004 |
| 6 | Ручка настройки | 2 | 02.10.1155019 |
| 7 | Группа поддона | 1 | 06.05.1470581 |
| 8 | Решетка | 1 | 01.11.1062037 |
| 9 | Нагревательный элемент | 2 | 03.06.1225114 |
| 10 | Ручка | 1 | 02.10.1155116 |
| 11 | Основание | 1 | 06.05.1470576 |
| 12 | Задняя группа корпуса | 1 | 06.05.1470572 |
| 13 | Группа вала | 1 | 06.05.1470569 |
| 14 | Вал | 4 | 66.99.1845032 |
| 15 | Группа цепи | 1 | 06.05.1470568 |
| 16 | Группа вала | 2 | 06.05.1470567 |
| 17 | Фиксированная пластина | 2 | 01.05.1027091 |
| 18 | Груз | 1 | 06.05.1470579 |
| 19 | Группа задней панели | 1 | 01.05.1027076 |

8

| 20 | Задняя панель | 2 | 01.05.1027078 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Фикс. панель | 2 | 01.05.1027160 |
| 22 | Группа вала | 1 | 06.05.1470570 |
| 23 | Цепь 2 | 1 | 01.19.1068014 |
| 24 | Цепь 1 | 2 | 01.19.1068013 |
| 25 | Соединение | 2 | 03.08.1235003 |
| 26 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205007 |
| 27 | Ножки | 4 | 02.12.1165004 |

Соответствие стандартам

Логотип WEEE на данном продукте и его документации свидетельствует о том, что продукт нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда человеческому здоровью и окружающей среде продукт следует утилизировать одобренным экологически безопасным образом. Информацию о правильной утилизации устройства можно получив, связавшись с поставщиком товара или местным регулирующим органом, отвечающим за утилизацию мусора.

Компоненты, используемые в продукции VORTMAX, проходят строгую проверку на соответствие международным и государственным стандартам.

Продукция VORTMAX получила разрешение маркироваться следующим символом:

EAC

9

Схема проводки

Диаграмма призвана помочь квалифицированным специалистам. Ремонт осуществляется представителями сервисной службы VORTMAX или квалифицированными специалистами.

Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

10

Храните данное руководство в целости для дальнейшего использования в работе!