Контактный гриль

Установка и эксплуатация

Модели: CG S rr, CG S rf , CG M rr, CG M rf, CG D rr ,CG D rf

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

Заполните поля и храните данное руководство на протяжении всего времени службы устройства. Для гарантийного обслуживания и/или заказа запчастей вам потребуется эта информация.

Номер модели                     Серийный номер                 Дата покупки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Неправильная установка, настройка, ремонт и обслуживание могут

привести к материальному ущербу, получению увечий или смертельному исходу. Перед установкой или проведением технических работ внимательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

ОСТОРОЖНО: Данные модели производятся и продаются только для коммерческого применения. Если данные модели расположены в месте, где ими может воспользоваться посторонние, убедитесь, что все предупреждения и инструкции по применению размещены рядом с устройством и легко читаемы, чтобылюбой потенциальный пользователь мог работать с ним правильно и с безопасностью для здоровья или самого устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Любые операции по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться лицом, получившим разрешение от завода. Перед

проведением любых подобных операций свяжитесь с VORTMAX.

Спасибо за покупку оборудования для коммерческого приготовления пищи от фирмы VORTMAX. Мы гордимся высоким качеством наших товаров. При условии правильного применении по прямому назначению и надлежащего ухода устройство надежно прослужит вам много лет. Для достижения наилучшего результата внимательно ознакомьтесь и четко следуйте приведенным инструкциям.

СОДЕРЖАНИЕ:

| ПАРАГРАФ | СТРА | ПАРАГРАФ | СТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Техника безопасности | 3 | Устранение неисправностей | 6 |
| Введение | 3 | Соответствие стандартам | 6 |
| Упаковка | 4 | Схема проводки | 7 |
| Установка | 4 | Схема в разобранном виде | 8 |
| Работа с устройством | 5 | Список запчастей | 9-11 |
| Очистка, уход и техническое обслуживание | 5 | Технические характеристики | 12 |

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ

Паспортная табличка расположена на боковой панели.

СРАЗУ ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Перед и во время разгрузки все контейнеры необходимо проверить на наличие повреждений. Ответственность за сохранение целостности во время доставки несет транспортная компания. Если при получении устройства на нем обнаружены повреждения, претензии предъявляются компании, осуществившей доставку.

A) Видимые повреждения и утери отмечаются в транспортной накладной при получении. Затем накладную должен подписать представитель транспортной компании (водитель). Если эта процедура не соблюдена, в дальнейшем перевозчик может отклонить претензии. Необходимые формуляры предоставляет перевозчик.

B) В случае скрытых повреждений или потерь, не обнаруженных до распаковки оборудования, в течение 15 дней перевозчику необходимо подать запрос на осмотр. Осмотр проводит перевозчик. Обязательно сохраните весь упаковочный материал и содержимое.

Установку должен осуществлять квалифицированный специалист, и только после внимательного изучения данной инструкции.

В случае возникновения вопросов касательно установки, эксплуатации, ремонта и ухода за устройством свяжитесь с VORTMAX.

2

Техника безопасности

Контактные грили фирмы VORTMAX не предназначены для самостоятельного техобслуживания пользователем. Обслуживание и ремонт должны осуществляться дилером VORTMAX или квалифицированным специалистом. Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

* VORTMAX старается обеспечить максимальную безопасность своей продукции. Во время нарезки металла при производстве оборудования образуются острые края. Впоследствии мы тщательно затупляем их. Тем не менее, оператору рекомендуется соблюдать осторожность, работая с данным устройством.

*В время работы рабочая поверхность гриля разогревается до высокой температуры, которая передается стальным элементам и поверхностям. Во избежание ожогов прикасайтесь только к черным ручкам.

*Во время очистки выключите устройство и отсоедините его от сети питания.

*Перед тем как разобрать устройство для очистки дайте ему остыть.

*Устройство оснащено тепловым размыкателем, предотвращающим перегрев.

Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорным возможностями, а также людьми, не обладающими должными навыками, кроме проходящих обучение под присмотром лиц, несущих ответственность за их безопасность.

Не допускайте к устройству детей.

Введение

Спасибо за покупку оборудования фирмы VORTMAX. Чтобы гарантировать качественную и надежную работу устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте инструкциям.

VORTMAX не несет ответственности в случае:

*Неисполнения инструкций, приведенных в данном руководстве.

*Несогласованного вмешательства во внутренне устройство оборудования посторонними лицами.

*Использования запчастей от сторонних производителей.

*Неправильной эксплуатации или ухода за устройством.

*Повреждения устройства при эксплуатации.

3

Упаковка

VORTMAX уделяет большое внимание сервису и тщательно следит, чтобы в момент упаковки продукт был в отличном состоянии и без повреждений.

Комплект поставки:

*Контактный гриль

*Поддон для отходов

*Руководство

В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, немедленно свяжитесь с вашим дилером. По прошествии трех дней с момента получения претензии не принимаются.

Установка

Извлеките из упаковки Контактный гриль VORTMAX. Убедитесь, что на нем нет остатков пластика и прочих кусков упаковки.

Поместите гриль на устойчивую ровную поверхность. При необходимости скорректируйте высоту ножек.

При выборе места расположения соблюдайте международные стандарты, регламентирующие расстояние до стен, вентиляцию и т.д. Мы рекомендуем оставить вокруг устройства свободное пространство не менее 100 мм. Выбирая рабочее место, руководствуйтесь здравым смыслом.

Установив устройство на рабочем месте, убедитесь, что стальной поддон для отходов расположен правильно.

Подготовка рабочей поверхности:

Убедитесь, что рабочая поверхность чиста. Включите устройство и обильно полейте пластину маслом. Нагревайте гриль в течение 3-х минут, затем выключите и аккуратно начисто протрите пластины.

Осторожно! Гриль и масло нагреваются до ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР!!!!!!

4

Работа с устройством

Включите гриль заранее, чтобы рабочая поверхность успела нагреться. 5 минут будет достаточно.

Устройство работает, используя заводские настройки температуры - 220°C. После включения гриль автоматически разогревается и поддерживает эту температуру.

В периоды простоя рекомендуется держать пластины закрытыми. Это позволит как сэкономить электроэнергию, так и быстро разогреть устройство при необходимости.

Перед каждым применением рекомендуется слегка смазывать рабочую поверхность.

Теперь просто поместите пищевые продукты на рабочую поверхность, опустите верхнюю пластину и ждите до готовности.

С помощью идущего в комплекте шестигранного ключа настройте уровень натяжение верхней пластины.

Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой, чтобы ослабить.

Перед проведением любых настроек рекомендуется отсоединить устройство от питания и дать ему остыть.

Очистка, уход и техническое обслуживание

Выключите устройство и отсоедините его от сети питания.

*В период эксплуатации следует регулярно проводить очистку гриля. Это облегчит сам процесс очистки, не давая разрастись скоплениям жира и грязи. Правильная подготовка рабочей поверхности при первом применении поможет содержать устройство в чистоте.

*Эффективнее всего протереть поверхность мыльной водой, пока она еще теплая. Можно использовать нейлоновые чистящие тряпки, но не стальными ершиками и подобными средствами. Не мойте теплые пластины холодной водой - это может привести к прогибу пластины.

*Не трите слишком сильно, в противном случае придется еще раз осуществить подготовку рабочей поверхности.

*Извлеките из устройства поддон для отходов, промойте горячей мыльной водой.

Остальные части гриля протрите влажной тряпкой и мыльной горячей водой.

*Для очистки рекомендуется использовать теплую мыльную воду. Чистящие средства могут со временем навредить нержавеющей стали.

* Не погружайте устройство в воду и не применяйте для очистки струю воды.

* После очистки полностью высушите устройство. После чего смажьте все рабочие поверхности из чугуна пищевым маслом, чтобы избежать образования ржавчины на чугуне.

5

Устранение неисправностей

| Контактный гриль | CG S rr, CG S rf , CG M rr, CG M rf, CG D rr ,CG D rf |
| --- | --- |
| Проблема | Причина | Устранение |
| Устройство не работает, световой индикатор не загорается | Питание в электросети | Проверьте питание в сети |
|  | Устройство не включено | Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети и включено |
|  | Выключатель неисправен | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Вилка или провод повреждены | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Повреждена внутренняя проводка | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Сработал термовыключатель | Это защитное устройство, оборвавшее подачу питания. Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
| Устройство нагревается, но световой индикатор не загорается | Лампочка индикатора перегорела | Замените лампочку индикатора. Для этого свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
| Световой индикатор загорается, но устройство не нагревается | Нагревательный элемент неисправен | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
|  | Работа термостата | Убедитесь, что термостат установлен правильно, что ручка не прокручивается, чтения верные |
|  | Неисправность термостата | Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |
| Рабочая поверхность прогревается медленно | 1. Углеродистые отложения | 1. Убедитесь, что на пластине нет углеродистых отложений |
|  | 2. Настройки термостата | 2. Убедитесь, что термостат установлен правильно, что ручка не прокручивается, чтения верные |
|  | 3. Нагревательный элемент неисправен | 3. Свяжитесь с сервисной службой или квалифицированным специалистом |

Соответствие стандартам

Логотип WEEE на данном продукте и его документации свидетельствует о том, что продукт нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда человеческому здоровью и окружающей среде продукт следует утилизировать одобренным экологически безопасным образом. Информацию о правильной утилизации устройства можно получив, связавшись с поставщиком товара или местным регулирующим органом, отвечающим за утилизацию мусора.

Компоненты, используемые в продукции VORTMAX, проходят строгую проверку на соответствие международным и государственным стандартам.

Продукция VORTMAX получила разрешение маркироваться следующим символом:

EAC

6

Схема проводки

Модели CG S rr, CG S rf, CG M rr, CG M rf

Модели CG D rr ,CG D rf

Диаграмма призвана помочь квалифицированным специалистам. Ремонт осуществляется представителями фирмы VORTMAX или рекомендованными специалистами. Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

7

Схема в разобранном виде

МОДЕЛЬ: CG S rr                             МОДЕЛЬ: CG M rr

МОДЕЛЬ: CG D rr

8

Список запчастей

МОДЕЛЬ：CG S rr, CG S rf

| № | ОПИСАНИЕ | КОД | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя крышка | 1 | 01.05.1027417 |
| 2 | Главная ручка | 1 | 01.02.1005081 |
| 3 | Миканитовый лист (верхний) | 1 | 01.99.1090003 |
| 4 | Крышка задней пружины | 1 | 01.05.1025341 |
| 5 | Нагревательный элемент (верхний) | 1 | 03.06.1225020 |
| 6 | Литая пластина (верхняя) | 1 | 01.03.1015015 |
| 7 | Литая пластина (нижняя) для CG S rr | 1 | 01.03.1015007 |
|  | Литая пластина (нижняя) для CG S rf | 1 | 01.03.1015006 |
| 8 | Петля | 1 | 01.09.1050033 |
| 9 | Соединительная пружина для пластин | 1 | 01.01.1000014 |
| 10 | Нагревательный элемент (нижний) | 1 | 03.06.1225019 |
| 11 | Пластина фиксации изоляции (нижняя) | 1 | 01.07.1040004 |
| 12 | Термовыключатель | 1 | 03.05.1220005 |
| 13 | Корпус | 1 | 06.05.1470007 |
| 14 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205009 |
| 15 | Керамическая труба - 1 | 2 | 99.99.1999001 |
|  | Керамическая труба - 2 | 2 | 99.99.1999002 |
| 16 | Основание | 1 | 01.07.1040003 |
| 17 | Ножки | 4 | 02.12.1165004 |
| 18 | Термостат | 1 | 03.05.1220022 |
| 19 | Ручка термостата | 1 | 02.10.1155167 |
| 20 | Световой индикатор | 1 | 03.09.1240001 |
| 21 | Выключатель Вкл/Выкл | 1 | 03.04.1215031 |
| 22 | Поддон для стока | 1 | 01.05.1025340 |
| 23 | Миканитовый лист (нижний) | 1 | 01.99.1090002 |
| 24 | Малая ручка | 1 | 01.02.1005151 |
| 25 | Пластина фиксации изоляции (верхняя) | 1 | 01.07.1040005 |

9

МОДЕЛЬ：CG M rr, CG M rf

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя крышка | 1 | 01.05.1027418 |
| 2 | Главная ручка | 1 | 01.02.1005027 |
| 3 | Миканитовый лист (верхний) | 1 | 01.99.1090005 |
| 4 | Крышка задней пружины | 1 | 01.05.1025347 |
| 5 | Нагревательный элемент (верхний) | 1 | 03.06.1225055 |
| 6 | Литая пластина (верхняя) | 1 | 01.03.1015013 |
| 7 | Литая пластина (нижняя) для CG M rr | 1 | 01.03.1015005 |
|  | Литая пластина (нижняя) для CG M rf | 1 | 01.03.1015004 |
| 8 | Петля | 1 | 01.09.1050031 |
| 9 | Соединительная пружина для пластин | 1 | 01.01.1000014 |
| 10 | Нагревательный элемент (нижний) | 1 | 03.06.1225054 |
| 11 | Пластина фиксации изоляции (нижняя) | 1 | 01.07.1040006 |
| 12 | Термовыключатель | 1 | 03.05.1220005 |
| 13 | Корпус | 1 | 06.05.1470722 |
| 14 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205009 |
| 15 | Керамическая труба - 1 | 2 | 99.99.1999001 |
|  | Керамическая труба - 2 | 2 | 99.99.1999002 |
| 16 | Основание | 1 | 01.07.1040008 |
| 17 | Ножки | 4 | 02.12.1165004 |
| 18 | Термостат | 1 | 03.05.1220022 |
| 19 | Ручка термостата | 1 | 02.10.1155167 |
| 20 | Световой индикатор | 1 | 03.09.1240001 |
| 21 | Выключатель Вкл/Выкл | 1 | 03.04.1215031 |
| 22 | Поддон для стока | 1 | 01.05.1025348 |
| 23 | Миканитовый лист (нижний) | 1 | 01.99.1090004 |
| 24 | Малая ручка | 1 | 01.02.1005151 |
| 25 | Пластина фиксации изоляции (верхняя) | 1 | 01.07.1040007 |
| 26 | Настраиваемый кронштейн | 1 | 01.02.1005138 |

10

Модель：CG D rr, CG D rf

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя крышка | 1 | 01.05.1027419 |
| 2 | Главная ручка | 2 | 01.02.1005029 |
| 3 | Миканитовый лист (нижний и верхний) | 2 | 01.99.1090008 |
| 4 | Крышка задней пружины (правая) | 1 | 01.05.1025359 |
|  | Крышка задней пружины (левая) | 1 | 01.05.1025891 |
| 5 | Нагревательный элемент (верхний) | 2 | 03.06.1225060 |
| 6 | Литая пластина (верхняя правая) | 1 | 01.03.1015010 |
|  | Литая пластина (верхняя левая) | 1 | 01.03.1015011 |
| 7 | Литая пластина (нижняя) для CG D rr | 1 | 01.03.1015002 |
|  | Литая пластина (нижняя) для CG D rf | 1 | 01.03.1015003 |
| 8 | Петля | 2 | 01.09.1050032 |
| 9 | Соединительная пружина для пластин | 2 | 01.01.1000014 |
| 10 | Нагревательный элемент (нижний) | 2 | 03.06.1225061 |
| 11 | Пластина фиксации изоляции (нижняя и верхняя) | 2 | 01.07.1040017 |
| 12 | Термовыключатель | 2 | 03.05.1220005 |
| 13 | Корпус | 1 | 06.05.1470019 |
| 14 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205007 |
| 15 | Керамическая труба - 1 | 4 | 99.99.1999001 |
|  | Керамическая труба - 2 | 4 | 99.99.1999002 |
| 16 | Основание | 1 | 01.07.1040018 |
| 17 | Ножки | 4 | 02.12.1165004 |
| 18 | Термостат | 2 | 03.05.1220022 |
| 19 | Ручка термостата | 2 | 02.10.1155167 |
| 20 | Световой индикатор | 2 | 03.09.1240001 |
| 21 | Выключатель Вкл/Выкл | 2 | 03.04.1215031 |
| 22 | Поддон для стока | 1 | 01.05.1025357 |
| 23 | Миканитовый лист | 2 | 01.99.1090008 |
| 24 | Малая ручка | 2 | 01.02.1005151 |
| 25 | Зажим изоляции | 2 | 01.07.1040017 |
| 26 | Настраиваемый кронштейн | 2 | 01.02.1005138 |

11

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ (Вт) | РАЗМЕРЫ (мм) | ТИП ГРИЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШИРИНА | ДЛИНА | ВЫСОТА | ВЕРХ | НИЗ |
| CG S rr | 220-230 В 50 Гц | 2000 | 290 | 395 | 235 | рифл | рифл |
| CG S rf |  | 2000 | 290 | 395 | 235 | рифл | плоск |
| CG M rr |  | 2200 | 410 | 450 | 235 | рифл | рифл |
| CG M rf |  | 2200 | 410 | 450 | 235 | рифл | плоск |
| CG D rr |  | 2900 | 475 | 395 | 235 | рифл/ рифл | рифл/рифл |
| CG D rf |  | 2900 | 475 | 395 | 235 | hифл/ рифл | плоск/плоск |

12

Храните данное руководство в целости для дальнейшего использования в работе!